FICHA TÉCNICA AUDITORIO

- XERAL

- AFORO:  419  (planta baixa: 244/ planta alta. 175)

- ESPAZOS:

Camerinos 7

Aseos 6

Duchas 6

- POTENCIA ELECTRICA TOTAL

Alumbrado escenario:47500W

Fuerza teatro:15200W

Fuerza escenario:15200W

- ILUMINACIÓN

- MESA DE LUCES:  ( en cabina) STRONG NOCTURNE 36/72

- CIRCUITOS ILUMINACIÓN

3 varas electrificadas e motorizadas con 12 circuitos cada unha.

4 cajetíns electrificados dous en cada hombro e con seis canales cada un. (planta baixa e 1º planta)

2 barras electrificadas no fondo de escena con seis canales cada unha. (planta baixa e 1º planta)

Troneira con 2 barras elctrificadas con seis canales cada unha.

- FOCOS:

12 PC 1000w con lámpara, visera, garra e cable seguridade

6 recortes de 1000w con lámpara, garra e cable de seguridade

12 panoramas asimétricos 1000w lámpara, garra, visera e cable de seguridade

12 pares de 1000w (lámpara par 64)

- DIMMER

48 canales de 3000w

- SON

- MESA DE SON: (en cabina) Alen&heath 14 canais

- CIRCUITOS DE SON

- PA (BAFLES) 4 caixas autoamplificadas en escenario

- OUTROS ELEMENTOS DE SON

Piano.(Yamaha)

- Micros inalámbricos 2  fixos.

2  reproductores de CD

- MAQUINARIA

- TRAMOYA: 2 barras electrificadas con seis canales cada unha.

- CORTINAXE E CÁMARA NEGRA

Cortina americana.

3 bambalinas de 10,50 x 1,50 mts

6 patas de 2,50 x 6 mts

Telón de fondo de dobre folla de 13 x 5,80 mts

- CICLORAMA de cor gris 10,50 x 6 mts

- PROXECTOR

- VARIOS

Machiembrado de pino de 22mm. Soporta 500Kg/m2

Climatización

Montacargas

Rampa acceso a escenario